## Slide 1
寻宝游戏
操作手册
基于 ESP32 + RC522 · Mifare S50 寻宝交互游戏系统
主机制卡
子机寻宝
玩家交易
实时积分

## Slide 2
游戏概览
玩家通过寻找匹配数字的寻宝卡完成任务积分，支持玩家间买卖交易
🎯 核心玩法
每位玩家持一张任务卡，记载 7 个目标数字（1-100）
找到对应编号的寻宝卡并刷卡打卡，每次 +10 分
📡 硬件基础
ESP32 + RC522 读写 Mifare S50 卡
主机与子机电路相同，仅程序不同
💳 两种卡片
寻宝卡（圆形 5cm）：写入唯一数字 1~100
任务卡（名片大小）：记录编号、任务、进度、得分
🤝 交易系统
玩家可买卖寻宝卡：买家 -5 分，卖家 +5 分
买家得卡后打卡可 +10 分，净得 +5 分

## Slide 3
设备与卡片介绍
两类设备 · 两类卡片 · 分工明确
主机
管理员专用
✦ 制作寻宝卡（写入数字）
✦ 制作任务卡（生成任务）
✦ 读取任意卡片监控进度
✦ 三种模式短按按钮切换
子机
玩家使用
✦ 默认寻宝模式（打卡得分）
✦ 短按切换至卖宝模式
✦ 识别任务卡 / 寻宝卡
✦ 断电后需重刷任务卡恢复
寻宝卡
圆形 · 直径 5cm
写入唯一数字（1~100）
每个数字全场仅一张
任务卡
名片大小
玩家编号 / 7个目标数字
完成进度 / 当前得分

## Slide 4
主机功能总览
短按按钮在三种模式间循环切换
01
✍ 写卡模式
制作寻宝卡
› 串口输入 1~100 数字
› 放空白卡在读卡器
› 主机写入并自动验证
› 可重复制作多张
02
🎲 分配任务模式
制作任务卡
› 自动生成 7 个随机数字
› 放空白卡在读卡器
› 写入编号/任务/初始得分
› 写回校验后交给玩家
03
🔍 读卡模式
监控进度
› 放任意卡片在读卡器
› 寻宝卡 → 显示数字
› 任务卡 → 显示全部进度
› 非法卡 → 提示非法

## Slide 5
主机 · 模式 01
写卡模式 — 制作寻宝卡
将 1~100 中的唯一数字写入空白卡，制成寻宝卡
1
切换至写卡模式
短按主机按钮，直到屏幕显示「写卡模式」
2
输入目标数字
通过串口（如串口调试工具）发送 1~100 的数字
3
放置空白卡
将空白 Mifare S50 卡放在读卡器感应区上
4
自动写入与验证
主机写入数字后自动读回校验，屏幕提示成功即可取走
5
重复制作
取走卡片后可继续输入新数字，制作更多寻宝卡
⚠ 注意事项
每个数字对应全场唯一一张寻宝卡，
同一数字不可重复写入第二张卡片。

## Slide 6
主机 · 模式 02
分配任务模式 — 制作任务卡
为每位玩家生成随机任务并写入卡片
1
切换至分配任务模式
短按按钮切换，屏幕显示「分配任务模式」
2
自动生成任务
主机随机生成 7 个互不重复的数字（范围 1~100）
3
放置空白卡
将空白 Mifare S50 卡放在读卡器感应区
4
写入任务数据
自动写入：玩家编号（递增）/ 7个数字 / 初始得分0 / 全未完成
5
读回校验
写入后自动读回验证，成功后屏幕提示
6
交给玩家
校验成功后将任务卡交给对应玩家，正式开始游戏

## Slide 7
主机 · 模式 03
读卡模式 — 监控进度
可读取任意卡片，用于游戏中途查询与监控
⭕
寻宝卡
显示内容：
· 卡片类型标识
· 写入的唯一数字（1~100）
📋
任务卡
显示内容：
· 玩家编号
· 7 个任务数字（全部列出）
· 已完成的数字（高亮区分）
· 当前累计得分
❌
非法卡
显示内容：
· 不符合寻宝卡或任务卡格式
· 屏幕显示「非法卡」提示
· 无法读取任何游戏数据

## Slide 8
子机 · 默认模式
寻宝模式 — 完成任务积分
子机默认处于寻宝模式，玩家按以下流程操作
1
▶
刷任务卡（加载）
将自己的任务卡
放在子机上，读取
7个任务数字和进度
2
▶
寻找寻宝卡
根据任务数字在
场地中寻找对应
编号的圆形寻宝卡
3
▶
刷寻宝卡（验证）
找到后放在子机
上，匹配成功则
内存中 +10 分
4
▶
刷任务卡（保存）
子机提示刷卡后
将更新数据写回
任务卡，进度保存
5
重复直至完成
继续寻找下一个
数字，全部完成
后任务卡状态全1
⚠ 子机断电或重置后，内存清空，玩家需重新刷任务卡加载已保存的进度后再继续游戏。

## Slide 9
子机 · 寻宝模式
刷卡验证逻辑
第三步：将寻宝卡放在子机上后的三种结果
刷寻宝卡
✅
匹配成功
数字属于当前任务
且尚未完成
→ 标记为已完成
→ 内存中 +10 分
→ 提示「请刷任务卡保存」
⚫
不匹配
数字不在当前
玩家任务列表中
→ 提示「数字不匹配」
→ 本次操作无效
→ 继续寻找其他卡片
🔁
已完成
该数字已被打卡
完成过一次
→ 提示「该任务已完成」
→ 不重复计分
→ 寻找下一张

## Slide 10
子机 · 短按切换
卖宝模式 — 玩家间交易
卖家持有多余寻宝卡，买家需要该数字，进行分数交换
交易积分变化
买家 −5 卖家 +5
1
卖家操作
刷买家任务卡
卖家将买家的任务卡放在子机上
（子机已切换至卖宝模式）
子机检测买家得分是否 ≥ 5 分：
· 充足 → 扣 5 分，立即写回卡片
· 不足 → 提示「买家分数不足」，交易终止
2
卖家操作
刷卖家自己任务卡
卖家将自己的任务卡放在子机上
子机为卖家增加 5 分
并将更新后数据写回任务卡
3
实物交付
将寻宝卡交给买家
卖家将寻宝卡实物递给买家
（子机不涉及寻宝卡操作）
⚠ 全程子机仅操作两张任务卡
4
买家操作
买家使用寻宝卡
买家切回寻宝模式：
① 刷自己任务卡（加载）
② 刷购入寻宝卡（若匹配 +10 分）
③ 刷任务卡保存进度
→ 净收益：-5+10 = +5 分

## Slide 11
得分规则总结
四种操作对应不同积分变化
+10
分
找到匹配寻宝卡
并成功打卡
核心得分方式
−5
分
买家购买
寻宝卡
需 ≥5 分才可购买
+5
分
卖家出售
寻宝卡
处理多余卡片
+10
分
买家买卡后
打卡使用
净得 +5 分
💡 买卖合计：买家实际净得 +5 分（付出 5 分购卡成本，打卡获得 10 分）

## Slide 12
注意事项 & 常见问题
游戏中需留意的边界情况
Q 子机断电后进度丢失？
A 只要在断电前刷任务卡保存过，数据已写入卡片。重启后重新刷任务卡即可恢复，未保存部分丢失。
Q 同一寻宝卡能被多人刷？
A 可以。子机通过任务卡判断数字是否属于当前玩家，寻宝卡本身不限制刷卡人。
Q 交易时买家分数不够？
A 交易无法进行，系统提示「买家分数不足」，买家需先通过寻宝累积至 5 分以上再购买。
Q 主机显示「非法卡」？
A 该卡未经主机写入寻宝卡或任务卡数据，为空白卡或其他无效卡片，无法用于游戏。
Q 卖宝模式需要刷寻宝卡吗？
A 不需要。卖宝全程仅操作两张任务卡完成积分转移，寻宝卡作为实物直接交给买家即可。
Q 任务数字重复怎么办？
A 系统在制作任务卡时自动保证 7 个数字互不重复，无需手动检查。

## Slide 13
准备好了吗？
开始你的寻宝之旅
基于 ESP32 + RC522 · Mifare S50 寻宝交互游戏系统
📋 主机制卡后方可开始游戏
💾 每次打卡后记得刷任务卡保存
🤝 交易需提前确认买家分数充足