## Slide 1
全国青少年机器人等级考试三级Arduino智能硬件课程

## Slide 2
课程回顾
IDEA
多选题
1、怎样才能形成电流？（ ）
A-必须具有能够自由移动的电荷。
B-打开开关就能有电流
C-电路中必须有闭合回路，形成通路
D-导体两端存在电压差。
2、电路的三种状态是（ ）？
A-短路 B-断路 C-电路 D-通路
3、一节普通干电池电压为（）；
人体安全电压为（）；
中国家用电电压为（）。
判断题
4、按键的使用原则是横通竖不通。（）

## Slide 3
课程回顾
IDEA
多选题
1、怎样才能形成电流？（ACD ）
A-必须具有能够自由移动的电荷。
B-打开开关就能有电流
C-电路中必须有闭合回路，形成通路
D-导体两端存在电压差。
2、电路的三种状态是（ABD ）？
A-短路 B-断路 C-电路 D-通路
3、一节普通干电池电压为（1.5V）；
人体安全电压为（36V）；
中国家用电电压为（220V）。
判断题
4、按键的使用原则是横通竖不通。（√）

## Slide 4
课程回顾
1、电压、电流和电阻的单位、字母表示方式和电路符号表示是什么？
2、按键是如何使用的？
3、短路最大的危害是什么？
4、以下图是不是短路？
短路是指：
电流未经任何负载而直接流回电源。
（没有消耗任何电能）

## Slide 5
第三课 串并联电路
串
并
电
路
联

## Slide 6
目标一：了解欧姆定律
目标二：掌握简单的电路计算
目标三：了解串联电路和并联电路
目标四：了解串并联电路区别
目标五：掌握串并联电路的搭建
课程目标

## Slide 7
电路计算——欧姆定律
之前我们学习过电流、电压、电阻的表示字母I、U、R。
欧姆定律：在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比
在同一电路中，I、U、R的关系是一定的，知道其二，能求其一。

## Slide 8
电路计算——欧姆定律
假设左图电源电压为5V，电灯的电阻为2Ω，求电路中的电流为多少？
电流I=电压U÷电阻R=2.5A

## Slide 9
串联电路
电路中各个元件逐个顺次连接起来形成一个闭合回路的电路

## Slide 10
串联电路特点
串联电路只有一个回路，电流从电源正极出发，沿着导线经过开关，经过每一个用电器，回到电源负极。整个过程中，电流只有一条路径。
串联电路电流处处相等。
串联电路总电压等于各元件两端电压之和。
串联电路总电阻等于各个部分电阻之和。
串联电路中各元件电压和电阻成正比。（欧姆定律）
开关在任何位置都可以控制整个电路。
优点：在一个电路中， 若想控制所有电路， 即可使用串联的电路；
缺点：只要有某一处断开，整个电路就成为断路，即所相串联的电子元件不能正常工作。

## Slide 11
串联电路连接方法
从电源正极出发，依次经过开关、灯泡，再回到电源负极。（以下实物应该怎么连？）

## Slide 12
并联电路
电路中各个用电器的两端分别连接在一起，这样形成的一个闭合回路的电路。
假若我们把用电器比作是两个小朋友，他们是左手牵左手，右手牵右手。（他们人有两个连接点）。
假若我们把用电器比作是两个小朋友，他们是左手牵右手（他们只有一个连接点）。

## Slide 13
并联电路连接方法
从电源正极出发，先经过开关、再连接用电器，用电器相互并联之后，再回到电源负极。

## Slide 14
并联电路特点
电路有多个回路，每个回路都是电流从电源正极出发，经过用电器回到到电源负极。
并联电路各支路两端电压都相等。
并联电路干路总电流等于各支路电流之和。
并联电路总电阻小于各支路电阻，总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。
并联电路各支路电流与电阻成反比。（欧姆定律）
干路开关控制整个电路，支路开关只控制支路。
支路一处断开不影响其他支路正常工作。

## Slide 15
混联电路(扩展）
一个电路中既有串联电路，又有并联电路，这样的电路叫做混联电路（ 并联）。混联电路的优点：
可以单独使某个用电器工作或不工作。
混联电路的缺点：
如果干路上有一个用电器损坏或断路会导致整个电路无效。

## Slide 16
串联电路和并联电路区别

## Slide 17
并联电路和并联电路区别
串联电路只有一个回路，并联电路有多个回路；
串联电路的开关控制整个回路，并联电路的开关可以只控制其中某个回路。
思考：在一个并联电路里，干路的开关打开，支路的开关闭合，请问灯亮不亮？

## Slide 18
实践环节
学会区分串并联电路图
学会画串并联电路
学会搭建串并联电路
IDEA
温馨提示
面包板
横向不通，竖向导通
LED灯
长正短负
串联电路
只有一条回路
并联电路
有两条回路以上
要求一
要求三
要求二
* * *

## Slide 19
串联、并联电路

## Slide 20
课后练习
IDEA
1、欧姆定律的三个公式是什么？
2、串联电路的特点是什么？
3、并联电路的特点是什么？
4、串联电路测量电流的时候，电流表应该怎么连？
5、并联电路测量电压的时候，电压表应该怎么连？

## Slide 21
课后练习
1、在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成（正）比，跟这段导体的电阻成（ ）比
单选
2、下列关于串联电路说法错误的是（ ）？
A、串联电路电流处处相等
B、开关在任何位置都可以控制整个电路
C、串联电路只有一条回路
D、串联电路中各元件电压和电阻成反比
IDEA
3、以下哪位人物发现了电（）？
A、爱迪生 B、阿基米德 C、富兰克林 D、牛顿
多选
4、下列关于并联电路说法正确的是（）；
A、并联电路各支路电流与电阻成正比
B、电路有多个回路
C、支路一处断开不影响其他支路正常工作
D、各支路电压相等
5、请写出欧姆定律的公式和所有变形公式。
U=I*R I=U/R R=U/I

## Slide 22
本节课到此结束！
温馨提醒：课后多回顾上课内容，翻看上课做的笔记

## Slide 23
课后练习答案
IDEA
1、欧姆定律的三个公式是什么？
I（电流）=U（电压）÷R（电阻） R（电阻）=U（电压）÷I（电流）
U（电压）=I（电流）×R（电阻）
2、串联电路的特点是什么？
串联电路电流处处相等。
3、并联电路的特点是什么？
并联电路各支路两端电压都相等。

## Slide 24
课后练习答案
IDEA
4、串联电路电流处处相等，当我们测量电流的时候，电流表应该怎么连？
串联的。（因为串联电路电流处处相等，所以经过电流表的电流也等于整个电路的电流）
5、并联电路各支路两端电压都相等，当我们测量电压的时候，电压表应该怎么连？
并联的。（因为并联电路各支路两端电压都相等，所以我们把电压表并联在电路上，那么，电压表上的电压就是整个电路上支路的电压）

## Slide 25
课后练习答案
1、在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成（正）比，跟这段导体的电阻成（反）比
单选
2、下列关于串联电路说法错误的是（D ）？
A、串联电路电流处处相等
B、开关在任何位置都可以控制整个电路
C、串联电路只有一条回路
D、串联电路中各元件电压和电阻成反比
IDEA
3、以下哪位人物发现了电（C）？
A、爱迪生 B、阿基米德 C、富兰克林 D、牛顿
多选
4、下列关于并联电路说法正确的是（BCD）；
A、并联电路各支路电流与电阻成正比
B、电路有多个回路
C、支路一处断开不影响其他支路正常工作
D、各支路电压相等
5、请写出欧姆定律的公式和所有变形公式。
U=I*R I=U/R R=U/I